| 程力威牌CLW5070TQZN5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070TQZN5清障车 | 公告批次: | 300 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070TQZN5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170928 |
| 总质量 | 7350(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 4700(Kg) |
| 外形尺寸 | 7385×2350×2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1118/2467(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 2630/4720 | 最高车速: | 105(km/h) |
| 其它 | 1,托举质量2650kg。2,可选装排半驾驶室。3.ABS型号:APG3550500A6,VIE ABS-II,ABS生产企业:浙江亚太机电股份有限公司,浙江万安科技股份有限公司;4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁焊接连接; 后部专用装置与后防护干涉,故后防护豁免。5,SOFIM8140.43DV,SC28R125Q5A对应的油耗值分别为:17.01,16.9. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | NJ1072ZHDCMZ | 底盘企业: | 南京汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1591 | 后轮距: | 1485 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.01,16.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| SOFIM8140.43DV SC28R125Q5A | 南京依维柯汽车有限公司 上海柴油机股份有限公司 | 2798 2776 | 92 92 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LNYAEDA3××××××××× LNYAEFA3××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |