| 程力威牌CLW5042TQZQ5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5042TQZQ5清障车 | 公告批次: | 289 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5042TQZQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20161028 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3700(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1015/1620(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1805/2690 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 托举质量665kg.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护装置与大梁螺栓连接; 后下部防护与车架采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.ABS及其控制器型号为:APG3550500A4,生产厂家为:浙江亚太机电股份有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | QL1040A6HAY | 底盘企业: | 庆铃汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1377 | 后轮距: | 1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 4KH1CN5LS 4KH1CN5HD | 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 庆铃五十铃(重庆)发动机有限公司 | 2999 2999 | 72 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWLDMA6G××××××××× LWLDMALG××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |