| 程力威牌CLW5041TQZH5型清障车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5041TQZH5清障车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5041TQZH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3800(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2300×2250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21.4/15(°) | 前悬/后悬: | 1075/1612(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 1620/2875 | 最高车速: | 105(km/h) |
| 其它 | 该车安装清障平板,绞盘等专用装置,用于道路清障的专用作业车.托举质量:500kg.侧防护材料碳钢/Q235,螺栓连接;后下部防护采用焊接连接,断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420.ABS控制器厂家/型号:广州瑞立科密汽车电子股份有限公司/CM4XL-4S/4M. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1045P92K2C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/9+7,5/9+7 |
| 轮胎规格: | 6.50R16LT 10PR,6.50-16LT 10PR, 7.00R16LT 8PR,7.00-16LT 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1580 | 后轮距: | 1395 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DA1-2D D25TCIE1 HFC4DB2-1D2 ISF2.8s5F130 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2771 2499 2003 2780 | 88 105 97 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBC××××××××× LJ11KBBD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |