| 程力威牌CLW5182GQW5型清洗吸污车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5182GQW5清洗吸污车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5182GQW5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 7.92 |
| 额定载质量 | 6800,6865(Kg) | 整备质量 | 11005(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,7700×2540×3550,3750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/14(°) | 前悬/后悬: | 1430/2470,1430/2670,1430/2070(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,4200,4500,4700,5000,3950,5600(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 98(km/h) |
| 其它 | 该车装有取力器,真空泵,液压调杆用于吸污;装有高压水泵,高压水管用于清洗;罐体前部长(mm):1200,用于安装高压泵专用装置;吸污罐罐体有效容积:7.92立方米;整车长/罐外形尺寸(直线段长×直径)/轴距/高度/后悬对应关系为:8600/4000×1600/4700(4500)/3550/2470(2670),7700/3050×1800/4200(3800)/3750/2070(2470),两侧水箱外形尺寸(长×宽×高)(mm):3600×775×1300,水箱有效容积:4.32立方米;吸污罐和水箱为两个独立容器,不能同时满载;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):280×50,后部防护离地高度(mm):495;随底盘选装驾驶室, ABS型号:3631010-C2000,4460046440;生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1180BX1V | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,275/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1880,1900 | 后轮距: | 1800,1860,1820 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD270 50 ISD210 50 ISD180 50 EQH180-53 ISB180 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 4500 4752 5900 5900 | 198 155 132 132 132 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3C12××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B12××××××××× LGAX3B13××××××××× LGAX3A12××××××××× LGAX3A13××××××××× LGAX3A14××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |