| 程力威牌CLW5140GQWK5型清洗吸污车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5140GQWK5清洗吸污车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5140GQWK5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 13580(Kg) | 容积: | 4.1 |
| 额定载质量 | 6785(Kg) | 整备质量 | 6600(Kg) |
| 外形尺寸 | 7650,7550×2300×2980(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 25/12(°) | 前悬/后悬: | 1270/2180,1270/2465(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4200,3815(mm) |
| 轴荷: | 4860/8720 | 最高车速: | 88(km/h) |
| 其它 | 该车装有取力器,真空泵,用于吸污;装有高压泵,用于清洗;吸污罐外形尺寸(长×直径)(mm):2800×1400,有效容积4.1立方米,介质:液态污物;水罐外形尺寸(长×直径)(mm):2000×1400,有效容积2.9立方米,介质:水;总载质量6785kg=污水罐体载质量3950 kg+清水罐体载质量2835kg;整车长与轴距对应关系(mm):7650/4200,7550/3815;防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):480;随底盘选装驾驶室;水罐和吸污罐为两个独立罐体,清洗吸污两种功能不同时使用,两罐不能同时满载;ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | KMC1142A42P5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
| 轮胎规格: | 8.25-20,8.25R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1760,1810 | 后轮距: | 1650,1810 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN38CRE1 YNF40E2 4DX23-140E5 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3760 3920 3857 | 95 115 105 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU5PM3C××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |