| 程力威牌CLW5160GQXB5型清洗车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GQXB5清洗车 | 公告批次: | 283 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GQXB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160428 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 8.51 |
| 额定载质量 | 8170,8105(Kg) | 整备质量 | 7700(Kg) |
| 外形尺寸 | 8050,9050×2490×3080(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/10,18/15(°) | 前悬/后悬: | 1365/2185,1365/1985(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 85(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积8.51立方米,罐体外形尺寸(长度×长轴×短轴)(mm):3800(罐体实际总长5000,其中1200用于安装附件类)×2200×1380.介质名称:水,介质密度:1000千克/立方米.可选装前喷水装置,不装前喷水装置时整车长为:8050mm。有前喷水装置时整车长度为9050mm,前伸为1000mm。可选装后卷盘,仅选用轴距4700mm、4500mm与后悬1985mm、2185mm一一对应,侧防和后防护材料为Q235A碳钢,后防护与车架焊接连接,后防护断面尺寸120×60mm,离地高度520mm。ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统有限公司;ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5163XXY-XP | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00-20 16PR,10.00R20 18PR,10.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1883 | 后轮距: | 1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV5PDB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |