| 程力威牌CLW5080GQX5型清洗车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080GQX5清洗车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080GQX5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 8250(Kg) | 容积: | 4.19 |
| 额定载质量 | 4020,3955,3620,3555(Kg) | 整备质量 | 4100,4500(Kg) |
| 外形尺寸 | 6500,7000,6700,7200×2180×2190,2390(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/12(°) | 前悬/后悬: | 1070/2130,1180/2220(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800,3950,4500(mm) |
| 轴荷: | 3000/5250 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:4.19立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200(实际长2800,其中前部1400用于安装高压泵用)/1800/1300。选装国产泵(国产泵重400kg),罐体有效容积:3.73立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200(实际长2500,其中前部1700用于安装高压泵用)/1800/1300。罐体选装椭圆型罐体,随底盘选装驾驶室。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):450.整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):6500/3300/1070/2130,7000/3800/1070/2130,6700/3300/1180/2220,7200/3800/1180/2220.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司.轮胎型号为7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1082GLJ2 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 12PR,8.25R16LT 12PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1506,1590,1750,1770 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK151 CY4SK251 YC4FA130-50 4DX23S-130E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3856 2982 3857 | 105 115 95 97.5 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHX8C1D××××××××× LGHC8C1D××××××××× LGHX8D1D××××××××× LGHC8D1D××××××××× LGHX8C1H××××××××× LGHC8C1H××××××××× LGHX8D1H××××××××× LGHC8D1H××××××××× LGHX8C1L××××××××× LGHC8C1L××××××××× LGHX8D1L××××××××× LGHC8D1L××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |