| 程力威牌CLW5070GQX5型清洗车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5070GQX5清洗车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5070GQX5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 7350(Kg) | 容积: | 4.1 |
| 额定载质量 | 3905,3970(Kg) | 整备质量 | 3250(Kg) |
| 外形尺寸 | 6200×1960,2150×2220,2300,2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 24/13(°) | 前悬/后悬: | 1070/1830,1180/1720(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800(mm) |
| 轴荷: | 2640/4710 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.仅选用底盘3300mm轴距. 2.罐体有效容积4.1立方米,运输介质:水,密度:1000千克/立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):3500(其中前部1000mm用于安装高压泵用)×1650×1150.3.防护装置材料材质:Q235-A;连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):330。4.随底盘选装同系列排半驾驶室,前面板等新风格5.ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1072GLJ | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,8/10+7,9/10+8,6/6+5 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 14PR,7.00R16LT 14PR,7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1506,1590,1750 | 后轮距: | 1530,1586,1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4BK251 CY4BK451 YC4FA115-50 4DW94-95E5 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 | 3856 3707 2982 2720 | 96 86 85 72 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHX7C1D××××××××× LGHC7C1D××××××××× LGHX7C1H××××××××× LGHC7C1H××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |