| 程力威牌CLW5320TQPC5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5320TQPC5气瓶运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5320TQPC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 32000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 21210,21145(Kg) | 整备质量 | 10660(Kg) |
| 外形尺寸 | 11995×2550×3505(mm) | 货厢尺寸 | 9300×2400×800(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 13/12,13/11,13/10,13/9(°) | 前悬/后悬: | 1460/2685,1500/2745,1500/3045,1460/3085(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品为危险货物运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。整车长/轴距/前悬/后悬对应关系为(mm):11995/1950+4550+1350/1460/2685,11995/1900+4500+1350/1500/2745,11995/1900+4200+1350/1500/3045,11995/2100+4000+1350/1460/3085。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置为固定用卡槽。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与厢体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为470mm。采用发动机型号CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DL1-32E5对应油耗值分别为油耗 (L/100km):43.71,45.5,42.09。ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5320GYYP63K1L6T4E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/- |
| 轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1987/1987 | 后轮距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 43.71,45.5,42.09 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-28E5 CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7700 11050 | 209 239 209 238 290 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |