| 程力威牌CLW5310TQPB5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310TQPB5气瓶运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310TQPB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 20580,20515(Kg) | 整备质量 | 10290(Kg) |
| 外形尺寸 | 11995×2550×3410(mm) | 货厢尺寸 | 9300×2400×800(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 12.5/8(°) | 前悬/后悬: | 1555/2530(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1860+4700+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。发动机ISD245 50,ISD270 50分别对应的油耗值为(L/100km):40.8,40.9。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速79km/h。专用装置为固定用卡槽。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为470mm。ABS系统控制器的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5312GYY-AA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960/1960 | 后轮距: | 1955/1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 40.8,40.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV7PDC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |