| 程力威牌CLW5180TQPC5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180TQPC5气瓶运输车 | 公告批次: | 297 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180TQPC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170706 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 11055(Kg) | 整备质量 | 6750(Kg) |
| 外形尺寸 | 8680,8500×2500×3000(mm) | 货厢尺寸 | 6160×2400×600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.66 |
| 接近角/离去角: | 15/19,15/22,15/24,15/20(°) | 前悬/后悬: | 1400/1800,1400/2100,1400/2400,1400/1680(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5800,5600,5300,5000,4700,7100,6500(mm) |
| 轴荷: | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品,用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧。发动机CA4DK1-18E51,CA4DK1-22E51分别对应的油耗值为:27.42,27.42。当整车长度为8500mm时,轴距4700mm,5000mm,5300mm与后悬2400mm,2100mm,1800mm一一对应。当整车长度为8680mm时,轴距5600mm与后悬1680mm一一对应。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):145×40,离地高度为540mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。专用装置为固定用卡槽。ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL。选装无栅栏,选装后部液压尾板,货栏颜色可变化,文字喷涂位置可变化。后部液压尾板收起状态长度是250mm。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA5180GYYP62K1L5E5 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,10/12+8,7/7+6,12/12+8,13/12+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1890 | 后轮距: | 1860,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.42,27.42 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 | 165 139 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKN××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHULP××××××××× LFNAHULN××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHUKX××××××××× LFNAHULX××××××××× LFNAHUKU××××××××× LFNAHULU××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |