| 程力威牌CLW5072TQPH5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5072TQPH5气瓶运输车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5072TQPH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 7350(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 3860(Kg) | 整备质量 | 3360(Kg) |
| 外形尺寸 | 5955×2080×2450(mm) | 货厢尺寸 | 4100×1900×600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 14/10,14/9(°) | 前悬/后悬: | 1085/1510,1085/1562(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308,3360(mm) |
| 轴荷: | 2630/4720 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅采用发动机型号HFC4DF1-2D2对应油耗值为 (L/100km):17.8。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5955/3360/1510,5955/3308/1562。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。侧防护和后防护装置材料材质为Q235A碳钢,侧防护与箱体底部焊接连接,后防护装置与车架采用焊接连接。后防护截面尺寸(mm):100×50,离地高度为440mm。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州瑞立科密汽车电子股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1071P93K5C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1440 | 后轮距: | 1395,1425 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 17.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 | 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2544 2499 | 86 105 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KEBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |