| 程力威牌CLW5044TQPZ5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5044TQPZ5气瓶运输车 | 公告批次: | 301 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5044TQPZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171031 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 1165,1100(Kg) | 整备质量 | 3200(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2150×2470(mm) | 货厢尺寸 | 4100×2050×600(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/17,19/16(°) | 前悬/后悬: | 1160/1555,1160/1675(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3280,3160(mm) |
| 轴荷: | 1790/2705 | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。货栏颜色可变化,文字喷涂位置可变化,选装无栅栏。采用发动机型号YN27CRE1,YN38CRE1,CY4BK151,JE493ZLQ5,D25TCIE1,D25TCIE3对应油耗值分别为油耗 (L/100km):11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5995/3280/1555,5995/3160/1675.防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):520,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速79km/h,专用装置为固定用卡槽。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1047F3315E145 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1605,1805 | 后轮距: | 1555,1595,1796 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 11.2,11.6,12.0,11.4,12.0,12.0 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN27CRE1 YN38CRE1 CY4BK151 JE493ZLQ5 D25TCIE1 D25TCIE3 | 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 江西五十铃发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2672 3760 3856 2771 2499 2499 | 70 95 105 85 105 92 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BACB××××××××× LZZ1BAEB××××××××× LZZ1BAFB××××××××× LZZ1BADB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |