| 程力威牌CLW5042TQPH5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5042TQPH5气瓶运输车 | 公告批次: | 299 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5042TQPH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170831 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 710(Kg) | 整备质量 | 3590(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2150×2800(mm) | 货厢尺寸 | 4140×2000×1800(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1085/1602(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3308(mm) |
| 轴荷: | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的:液化石油气,丁烷,丙烷,压缩氧,溶解乙炔,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气;类项号:2.1。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护装置均采用焊接连接,后部为方便卸货的液压升降尾板,与后部防护装置相干涉,故后防护可豁免。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。车厢侧面板选装侧门;液压升降尾板收起状态长度是250mm。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC1040P92K5C2ZV | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 4/9+7,3/9+7,5/9+7 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1620 | 后轮距: | 1395 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.4 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 D25TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 2970 2499 | 96 105 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11KBBD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |