| 程力威牌CLW5040TQPB5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5040TQPB5气瓶运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5040TQPB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 4495(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 400,700(Kg) | 整备质量 | 3900,3600(Kg) |
| 外形尺寸 | 5995×2150×2880(mm) | 货厢尺寸 | 3830,4100×2000×1800(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/15(°) | 前悬/后悬: | 1095/1540(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
| 轴荷: | 1850/2645 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品。用于运输具有独立容器(瓶)包装的:液化石油气,丁烷,丙烷,打火机或打火机加油器, 压缩氧,溶解乙炔,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气;类项号:2.1。车厢顶部封闭,不可开启。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护装置均采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×100,离地高420mm。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号/生产企业对应关系:44600XXXX0/威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;47660 2ZS00/浙江亚太机电股份有限公司。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。车身后部选装液压尾板,车厢侧面板选装不开侧门。随底盘选装单排带卧铺。油耗对应关系(L/100km)::ISF3.8s5141/12.51。后部液压尾板收起状态长度是250mm。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1049V9JD6-A3 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/6+7,3/5+4,7/4+5,9/11+7,3/8+6,3/4+2,3/5+2 |
| 轮胎规格: | 7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR,7.50-16LT 6PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16 6PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1665,1730,1490,1688,1590 | 后轮距: | 1525,1590,1425,1615,1485 |
| 底盘排放标准: | GB 17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 12.51 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF2.8s5129T ISF2.8s5148T ISF3.8s5141 ISF2.8s5R117 ISF3.8s5154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 2780 2780 3760 2780 3760 | 96 110 105 87 115 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV3JBB××××××××× LVBV3PBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |