| 程力威牌CLW5035TQPE5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5035TQPE5气瓶运输车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5035TQPE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 3145(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 640(Kg) | 整备质量 | 2375(Kg) |
| 外形尺寸 | 5120,4800×1800×2100(mm) | 货厢尺寸 | 3000,2700×1650×550(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/23,20/20,20/25,20/25,20/24(°) | 前悬/后悬: | 1181/639,1181/939,1181/1139,1181/1339,1181/1019(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2600,2800,3000,3300(mm) |
| 轴荷: | 1300/2195 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险物品为危化品运输车。主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2。该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌。仅采用发动机LJ4A15Q对应的油耗值为(L/100km):9.1。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):4800/2600/1019,5120/2600/1339,5120/2800/1139,5120/3000/939,5120/3300/639.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,前置排气管,安装限速装置,限速80km/h。专用装置为固定用卡槽。ABS型号及厂家:APG3550500A,浙江亚太机电股份有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1035SJ15QCWXP | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5,6/7+4 |
| 轮胎规格: | 185R15LT,175R14LT,185R14LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1369,1387,1430 | 后轮距: | 1214,1242,1445,1314,1342 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 9.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ4A15Q | 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1499 | 79.5 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDCF31C××××××××× LGDCF31D××××××××× LGDCF31E××××××××× LGDCF31G××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |