| 程力威牌CLW5032TQPSH5型气瓶运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5032TQPSH5气瓶运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5032TQPSH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 2825(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 805(Kg) | 整备质量 | 1890(Kg) |
| 外形尺寸 | 5210,4600×1850×2100(mm) | 货厢尺寸 | 3400,2700×1700×500(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/11(°) | 前悬/后悬: | 1080/1330,1080/1480,1080/870(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 2800,2650,2500(mm) |
| 轴荷: | 1290/1835 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于运输危险品,主要用于运输具有独立容器(瓶)包装的液化石油气,丁烷,乙炔,乙烷,丙烷,丁烯,打火机或打火机加油器,二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖),类项号:2.1,2.2.该车运输的介质为2.1项易燃气体时,车辆采用”易燃气体”标识牌,运输的介质为2.2项非易燃无毒气体时,车辆采用”不燃气体”标识牌.选装无栅栏;整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):5210/2800(2650)/1330(1480).4600/2650/870.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,仅采用前盘制动器和安装ABS以及前置消声器的底盘,采用子午线轮胎,安装限速装置,限速80km/h.专用装置为固定用卡槽.ABS系统控制器型号为APG3550500A6,ABS系统控制器生产企业为浙江亚太机电股份有限公司. 发动机LJ469Q-AE8的油耗值为8.2L/100km.随底盘选装驾驶室.选装驾驶室后面不同龙门架样式 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SH1032PBGBNZ | 底盘企业: | 上汽大通汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/5 |
| 轮胎规格: | 6.00-14 8PR,185R14 6PR,185R14 8PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1340,1316 | 后轮距: | 1223,1223 |
| 底盘排放标准: | GB18352.5-2013国Ⅴ |
| 燃料种类: | 汽油 | 油耗: | 8.2 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| LJ469Q-AE8 LJ465Q-2AE | 柳州五菱柳机动力有限公司 柳州五菱柳机动力有限公司 | 1249 1051 | 64 45 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LSFGM217××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |