| 程力威牌CLW5310TPBS5型平板运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5310TPBS5平板运输车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5310TPBS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 16905(Kg) | 整备质量 | 13900(Kg) |
| 外形尺寸 | 9800,10500,10800×2550×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.23 |
| 接近角/离去角: | 26/20,26/21,26/22,26/24,26/25,26/26(°) | 前悬/后悬: | 1450/2100,1450/2150,1450/2700,1450/2750,1450/3000,1450/3050(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+2650+1300,1800+2900+1300,1800+3200+1300,1800+3200+1350,1800+3100+1350,1800+3100+1300(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 85(km/h) |
| 其它 | 整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9800/1800+3100+1300/2150;9800/1800+3100+1350/2100;10500/1800+3200+1300/2750;10500/1800+3200+1350/2700;10800/1800+3200+1300/3050;10800/1800+3200+1350/3000,仅采用发动机型号为:WP7.300E51,对应的油耗值为(L/100km):42.64.侧,后防护装置材料:Q235A碳钢,采用焊接链接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)100×50,离地高450mm.该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1310GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 9/9/10,10/10/10 |
| 轮胎规格: | 10.00-20,10.00R20,11.00-20,11.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1970/1970,1940/1940,1900/1900 | 后轮距: | 1750/1750,1860/1860,1775/1775 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 42.64 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP7.270E51 WP7.300E51 YC6A300-50 WP7.340E53 | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7470 7470 7520 7470 | 199 220 221 250 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCR2M6××××××××× LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |