| 程力威牌CLW5252TPBB5型平板运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5252TPBB5平板运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5252TPBB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 13590,13525(Kg) | 整备质量 | 11280(Kg) |
| 外形尺寸 | 9500×2500×3230(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/20(°) | 前悬/后悬: | 1532/2368(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4300+1300(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。后部离地高度(mm):480,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统的生产企业:东风电子科技股份有限公司;ABS系统型号:ABS/ASR-24V-4S/4M(控制器型号:3550X-1010)。仅选用发动机ISD245-50对应的油耗值为:36.54。仅采用11.00R20 18PR,11.00-20 18PR规格轮胎。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1252VMPHE-AB | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 9/12,3/5,3/4,2/4,10/10 |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,11.00-20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 36.54 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 | 180 198 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV6PDC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |