| 程力威牌CLW5251TPBC5型平板运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5251TPBC5平板运输车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5251TPBC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 13210,13145(Kg) | 整备质量 | 11660(Kg) |
| 外形尺寸 | 9950,9700,10500×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/11(°) | 前悬/后悬: | 1400/2850,2600,2400,2650,2600,3150,2950(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4800+1350,4600+1350,4350+1350,4300+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 94(km/h) |
| 其它 | ABS系统生产厂家:浙江万安科技股份有限公司,型号:VIE ABS-Ⅱ,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.发动机与油耗对应关系(L/100km):(CA6DK1-26E51,CA6DK1-26E5,CA6DK1-32E51).36.48,35.8,36.26侧,后面防护装置的横杆材料为Q235A,焊接连接,后下部防护断面尺寸110×50mm,离地高度为460mm。整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):9700/4300+1350/2650,9700/4350+1350/2600,9950/4350+1350/2850,9950/4600+1350/2600,10500/4600+1350/3150,9950/4800+1350/2400,10500/4800+1350/2950. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1250P63K1L3T1E5Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 11/11,3/11,9/10 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1950 | 后轮距: | 1847/1847,1878/1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.8,36.48,36.26 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-26E5 CA6DK1-26E51 CA6DK1-28E51 CA6DK1-32E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7146 7146 7146 7146 | 195 195 209 239 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNDRUMS××××××××× LFNDRUMR××××××××× LFNDRUMP××××××××× LFNDRUNS××××××××× LFNDRUNR××××××××× LFNDRUNP××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |