| 程力威牌CLW5180TPBS5型平板运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180TPBS5平板运输车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180TPBS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 10855(Kg) | 整备质量 | 6950(Kg) |
| 外形尺寸 | 7950,8200,8600,9050,9350,10300,11700,11750×2500×2950(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.58 |
| 接近角/离去角: | 23/15,23/14,23/13,23/12(°) | 前悬/后悬: | 1450/2550,1450/2600,1450/2700,1450/3250(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4200,4600,5000,5200,5600,7000,7050(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 侧,后防护材料Q235A,与车架焊接连接,后部防护装置断面尺寸(宽×高)50×120(mm),后部防护离地高度:480mm.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):7950/3950/2550,8200/4200/2550,8600/4600/2550,9050/5000/2600,9350/5200/2700,10300/5600/3250,11700/7000/3250,11750/7050/3250.该车安装具有卫星定位功能的行驶记录仪.仅选用发动机型号及油耗值(L/100km)为: WP4.1Q160E50/29.31, YC4E160-56/29.38,YC4EG185-50/29.44, YC6JA220-50/29.28.ABS生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1181GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8,8/10+3,3/3+2,2/3+2 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,10.00-20,10.00R20,315/60R22.5 18PR,295/60R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1830,1900,1940,1970 | 后轮距: | 1810,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.31,29.38,29.44,29.28 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.1Q160E50 YC4E160-56 YC4EG185-50 YC6JA180-50 YC6JA220-50 YC4EG200-50 D45TCIE1 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4088 4260 4730 6870 6870 4730 4460 | 115 118 136 132 162 147 162 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCD2F1××××××××× LZGCD2G1××××××××× LZGCD2J1××××××××× LZGCD2H1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |