| 程力威牌CLW5160TPBLH5型平板运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160TPBLH5平板运输车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160TPBLH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8205(Kg) | 整备质量 | 7600(Kg) |
| 外形尺寸 | 9000,8650,8200×2500×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 1250/2150,1250/2550,1250/2600,1250/2450,1450/1950,1450/2350,1450/2400,1450/2250(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3700,3950,4200,4500,4800,5200,5600(mm) |
| 轴荷: | 6000/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护与平板底部采用焊接连接,后部斜坡与后防护干涉,故后防护豁免。外形长=前悬+轴距+后悬:9000=1250(1450)+5600+2150(1950),9000=1250(1450)+5200+2550(2350),8650=1250(1450)+4800+2600(2400),8200=1250(1450)+4500+2450(2250)。发动机型号WP6.200E50, YCD4P4S-170, YC6JA180-50 , YCD4D4S-140对应的油耗值分别为(L/100km):27.7,27.2,26.6 ,27.1。随底盘选装驾驶室,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪,ABS系统生产厂家/型号:焦作博瑞克控制技术有限公司/JABS。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | LH1160PD | 底盘企业: | 辽宁凌源凌河汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8,9/11+8,9/11+9,10/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 16PR,10.00-20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1950,1900,1810 | 后轮距: | 1860,1800,1750 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 27.7,27.2,26.6,27.1 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YCD4D4S-140 YCD4P4S-170 YC6JA180-50 WP6.200E50 | 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 4156 4580 6870 6750 | 105 125 132 147 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LBGFEB59××××××××× LBGFEBAA××××××××× LBGFEBAG××××××××× LBGFEBAC××××××××× LBGFEBA6××××××××× LBGFEBAE××××××××× LBGFEB56××××××××× LBGFEB58××××××××× LBGFEB5A××××××××× LBGFEB5C××××××××× LBGFEB5E××××××××× LBGFEB5G××××××××× LBGFEBA8××××××××× LBGFEBA9××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |