| 程力威牌CLW5160TPBH5型平板运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160TPBH5平板运输车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160TPBH5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 9345,9410(Kg) | 整备质量 | 6460(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,9000,9300,9700×2500×3050(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.47 |
| 接近角/离去角: | 18/9(°) | 前悬/后悬: | 1400/2500,1400/2600(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000,5700,5300(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 100(km/h) |
| 其它 | 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板采用焊接连接, 后防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)50×110,离地高400mm.仅采用发动机型号为YC4S160-50,油耗值为(L/100km):26.5;该车装备具有卫星定位功能的行驶记录.ABS控制器型号/生产企业:VIE ABS-II/浙江万安科技股份有限公司.整车长/轴距/后悬对应关系为(mm):8600/4700/2500;9000/5000/2600;9300/5300/2600;9700/5700/2600. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | HFC5161XXYP3K1A47V | 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3/4+3,3/9+7,9/9+7 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1800,1820,1870,1920,1960 | 后轮距: | 1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.5 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP4.165E50 YC4EG185-50 WP4.1Q160E50 YC4S160-50 JND412D190-52 YNF40E1 D45TCIE2 D45TCIE1 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 广西玉柴机器股份有限公司 安徽江淮纳威司达柴油发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 4500 4730 4088 3767 4748 3920 4460 4460 | 121 136 115 118 140 125 147 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LJ11R9CE××××××××× LJ11R9DE××××××××× LJ11R9CF××××××××× LJ11R9DF××××××××× LJ11R9CD××××××××× LJ11R9DD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |