| 程力威牌CLW5148TPBZ5型平板运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5148TPBZ5平板运输车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5148TPBZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 14060(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8310,8245(Kg) | 整备质量 | 5620(Kg) |
| 外形尺寸 | 8150×2500×2750(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/12,20/10(°) | 前悬/后悬: | 1240/2410,1240/2710(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4200,4500(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 该车用于运送不可拆解物体。随底盘选装驾驶室, 对应整车尺寸对应关系为:整车长/轴距/后悬的对应关系为(mm):8150/4500/2410,8150/4200/2710。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板采用焊接连接, 后防护与车架采用焊接连接,后防护断面尺寸(宽×高)(mm)40×110,离地高400mm.发动机ISF3.8s5154对应油耗申报值24.4L/100km;发动机ISF3.8s5168和CY4SK151对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机MC05.16-50,MC05.18-50和MC05.21-50对应的油耗申报值25.0L/100km;发动机MC04.16-50对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机MC04.17-50对应的油耗申报值24.8L/100km;发动机YNF40E1对应的油耗申报值24.8L/100km。该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为XH-KQ4S4M-E01,生产企业为广州市西合汽车电子装备有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1147H451CE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 11/9+7,9/12+9,11/11+7,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 8.25R20,9.00R20,255/70R22.5,10R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1805,1870 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 24.4,24.8,24.8,25.0,25.0,25.0,24.8,24.8,24.8 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 ISF3.8s5168 MC05.16-50 MC05.18-50 CY4SK151 MC05.21-50 MC04.16-50 MC04.17-50 YNF40E1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3760 4580 4580 3856 4580 3760 3760 3920 | 115 125 118 132 125 151 115 125 125 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BBFE××××××××× LZZ1BBFF××××××××× LZZ1BBGE××××××××× LZZ1BBGF××××××××× LZZ1BBHE××××××××× LZZ1BBHF××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |