| 程力威牌CLW5140TPBT5型平板运输车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5140TPBT5平板运输车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5140TPBT5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 14060(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | 8865(Kg) | 整备质量 | 5000(Kg) |
| 外形尺寸 | 8000×2400×2770(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 1.81 |
| 接近角/离去角: | 21.5/11(°) | 前悬/后悬: | 1180/2420,1195/2405(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4400(mm) |
| 轴荷: | 4860/9200 | 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它 | 该车仅用于运送不可拆解物体。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面与平板纵梁采用焊接连接, 后下部防护与平板斜坡干涉,故后防护豁免,后部最低离地高度(mm):470,该车安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。发动机型号:CY4SK251/YC4S150-50/ISF3.8s5154,对应油耗值(L/100km)为26.6,26.5,26.3。ABS型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS型号厂家:襄阳东风隆诚机械有限责任公司。随底盘选装前面罩,前保险杠,前组合灯具. |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1140LJ8BDE | 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1745,1800 | 后轮距: | 1640 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 26.6,26.5,26.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CY4SK251 YC4S150-50 ISF3.8s5154 | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3856 3767 3760 | 115 110 115 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGDXWA1P××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |