| 程力威牌CLW5254GPSD5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5254GPSD5绿化喷洒车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5254GPSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 13.9 |
| 额定载质量 | 13245,13310,14290,14355(Kg) | 整备质量 | 11560,10515(Kg) |
| 外形尺寸 | 10210,9980×2500×3770(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1500/3010,1500/2780,1480/3030,1480/2800(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,5350+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 介质:水,密度:1000千克/立方米。1,安装喷雾机组,罐体有效容积:13.9立方米, 罐体尺寸(mm): 5060×2450×1550,整备质量11560Kg,外形长=前悬+轴距+后悬: 10210=1500(1480)+4350+1350+3010(3030) 。2, 选装后部洒水平台, 罐体有效容积:15.0立方米, 罐体尺寸(mm): 6500/2250/1450,整备质量10515Kg, 外形长=前悬+轴距+后悬: 9980=1500(1480)+ 4350+1350+2780(2800) 。随底盘选装驾驶室,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):120×50,后下部防护离地高度(mm):540, ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。扩展不同的外形图片。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFL1250A13 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/9,8/10,9/10 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2040 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB3847-2005,GB17691-2005国Ⅴ |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD245 50 ISD270 50 DDi75S350-50 DDi75S245-50 DDi75S292-50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 | 6700 6700 7530 7530 7530 | 180 198 257 180 215 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4C44××××××××× LGAX4C45××××××××× LGAX4C43××××××××× LGAX4D43××××××××× LGAX4D44××××××××× LGAX4D45××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |