| 程力威牌CLW5250GPSZ5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GPSZ5绿化喷洒车 | 公告批次: | 313 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GPSZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20181101 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 16.79 |
| 额定载质量 | 13500,13435(Kg) | 整备质量 | 11370(Kg) |
| 外形尺寸 | 9650×2500×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 13/11(°) | 前悬/后悬: | 1320/2630(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1350,4550+1350,5700+1350,3800+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 101(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积16.79立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体尺寸为(mm): 6500×2300×1500。2,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):530。3,ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4,专用装置:罐体,主要用于路面洒水及园林绿化 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1251N464GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 3/5,3/10,11/10,11/12,3/-,11/-,3/4 |
| 轮胎规格: | 11.00-20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2035 | 后轮距: | 1850/1850 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 D10.28-50 D10.31-50 MC07.24-50 MC07.28-52 MC07.31-52 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 9726 9726 6870 6870 6870 | 206 228 206 228 176 206 228 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZABLMF××××××××× LZZABLNF××××××××× LZZABLMJ××××××××× LZZABLNJ××××××××× LZZABLKD××××××××× LZZABLKF××××××××× LZZABLKJ××××××××× LZZABLMD××××××××× LZZABLND××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |