| 程力威牌CLW5181GPSC5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5181GPSC5绿化喷洒车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5181GPSC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.6 |
| 额定载质量 | 10505,10570(Kg) | 整备质量 | 7300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8400,8200×2480×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 21/12(°) | 前悬/后悬: | 1400/2300(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5800,5300,5000,4700,4500,4200,4000,3800(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 101(km/h) |
| 其它 | 1、罐体有效容积:11.6立方米,整车长度/罐体外形尺寸/轴距的对应关系为(mm):8400/5000×2300×1480/4700,8200/4800×2320×1530/4500;额定载质量与准乘人数的对应关系为:10505kg/3人,10570kg/2人。2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:500(mm);3、车辆颜色可变化,文字喷涂位置可变化;4、ABS系统生产厂家:长春科密汽车制动有限公司,型号:CM4XL,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5,专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。6、仅选用1914mm前轮距和1860mm后轮距。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1180P62K1L2A1E5Z | 底盘企业: | 中国第一汽车集团公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/12+8,13/12+8,12/12+8,12/10+9,9/12+8,7/7+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,11.00R20,12R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1914,1827,1952,1968,1868 | 后轮距: | 1847,1860,1878 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA4DK1-22E51 CA4DK1-18E51 CA6DK1-26E51 CA6DH1-22E5 | 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 中国第一汽车集团公司 | 4764 4764 7146 5700 | 165 139 195 165 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNAHULP××××××××× LFNAHULM××××××××× LFNAHULK××××××××× LFNAHULJ××××××××× LFNAHULH××××××××× LFNAHUKP××××××××× LFNAHUKM××××××××× LFNAHUKK××××××××× LFNAHUKJ××××××××× LFNAHUKH××××××××× LFNAHUMP××××××××× LFNAHUMM××××××××× LFNAHUMK××××××××× LFNAHUMJ××××××××× LFNAHUMH××××××××× LFNAHULF××××××××× LFNAHUKF××××××××× LFNAHUMF××××××××× LFNAHULE××××××××× LFNAHUKE××××××××× LFNAHUME××××××××× LFNAHULD××××××××× LFNAHUKD××××××××× LFNAHUMD××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |