| 程力威牌CLW5180GPSSZ5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180GPSSZ5绿化喷洒车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180GPSSZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 11.18 |
| 额定载质量 | 10650(Kg) | 整备质量 | 7155(Kg) |
| 外形尺寸 | 7815,8015,8365,8565,8765,8965×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/12(°) | 前悬/后悬: | 1515/2350,1515/2550(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4500,4700,5100,5600,3950(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.罐体有效容积为11.18立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)/轴距的对应关系为(mm):4300×2300×1660/3950;4800×2300×1500/4500;5000×2200×1500/(4700,5100)。2.当选装普通洒水平台时,整车长/轴距/后悬的对应关系为(mm):7815/3950/2350,8365/4500/2350,8565/4700/2350,8965/5100/2350;可选装带喷雾机组外观,当选装喷雾机组时整车长/轴距/后悬的对应关系为(mm):8015/3950/2550,8565/4500/2550,8765/4700/2550,8965/5100/2350;。3.侧防护及后下部防护装置均采用Q235碳钢,均采用螺栓连接, 后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度:490(mm)。 4.ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司, 浙江万安科技股份有限公司,型号:3631010-C2000, VIE ABS-Ⅱ。 5.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。6.可选装方炮筒外观及选装喷雾机组。7.专用装置:罐体,主要用于园林绿化和洒水。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1180GSZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+9,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 10.00-20 18PR,10.00R20 18PR,11.00-20 16PR, 11.00R20 16PR, 295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940,1980 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6JA200-50 YC6JA220-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 ISB170 50 WP4.1Q165E50 | 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 6870 6870 5900 5900 6870 5900 4088 | 147 162 162 140 132 125 120 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX3B13××××××××× LGAX3C13××××××××× LGAX3B14××××××××× LGAX3C14××××××××× LGAC3B13××××××××× LGAC3C13××××××××× LGAC3B14××××××××× LGAC3C14××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |