| 程力威牌CLW5165GPST5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5165GPST5绿化喷洒车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5165GPST5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 9.73 |
| 额定载质量 | 8805,8870(Kg) | 整备质量 | 6800(Kg) |
| 外形尺寸 | 7790,8340,7600,8150×2500×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/11(°) | 前悬/后悬: | 1440/2400,1440/2150,1250/2400,1250/2150(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3950,4500,5100,4700,4200,5600,5700,6300(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、罐体有效容积:9.73立方米,整车长/前悬/轴距/后悬/罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)对应关系为( mm): 8340/1440/4500/2400/(4800×2200×1350), 8150/1250/4500/2400/(4800×2200×1350), 7790/1440/4200/2150/(4200×2300×1450),7600/1250/4200/2150/(4200×2300×1450),7790/1440/3950/2400/(4200×2300×1450),7600/1250/3950/2400/(4200×2300×1450);轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):470。3、ABS型号为ABS-E 4S/4M,生产厂家为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;安装带卫星定位功能的行驶记录仪。4、文字喷图位置、车辆颜色和局部细节可变化。5、随底盘选装驾驶室。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化等。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/12+10,8/10+7,8/10+8,7/9+6,11/11+10,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1900,1880,1810,1940 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860,1830 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD180 50 YC6JA180-50 ISD190 50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC4E160-56 YC4S150-50 EQH180-52 WP4.1Q160E50 ISB180 50 YC4S160-50 ISB220 50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风商用车有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 4500 6870 6700 5900 5900 5900 4260 3767 4752 4088 5900 3767 5900 | 132 132 144 125 140 155 118 110 132 115 132 118 162 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |