| 程力威牌CLW5163GPSD5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5163GPSD5绿化喷洒车 | 公告批次: | 312 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5163GPSD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180930 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 12.46 |
| 额定载质量 | 9505,9570(Kg) | 整备质量 | 6300(Kg) |
| 外形尺寸 | 8200,8400,8600,7650,7850×2470×3160(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 26/13(°) | 前悬/后悬: | 1250/2450,1450/2450(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5150,5400,5700,3400,5100(mm) |
| 轴荷: | 5600/10400 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积:12.46立方米,整车长度,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴),轴距,前悬与后悬的对应关系为(mm):8200/(5000×2300×1500)/4500/1250/2450,8400/(5000×2300×1500)/4500/1450/2450,8400/(5200×2300×1450)/4700/1250/2450,8600/(5200×2300×1450)/4700/1450/2450,7650/(4500×2400×1600)/3950/1250/2450,7850/(4500×2400×1600)/3950/1450/2450;2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度530mm。3,ABS的型号:3631010-C2000,生产厂家: 东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。4,安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。5,随底盘选装驾驶室。6、轴距变化引起质量变化小于3%。7、专用装置:罐体,主要用于洒水和园林绿化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GZ5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00-20 16PR,10.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940,1900,1810,1965 | 后轮距: | 1860,1800,1800,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD185 50 ISD210 50 YC6JA180-50 ISB170 50 ISB180 50 ISB190 50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6870 5900 5900 5900 4260 | 118 136 155 132 125 132 140 118 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX2B11××××××××× LXUX2B12××××××××× LXUX2B13××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |