| 程力威牌CLW5161GPSS5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161GPSS5绿化喷洒车 | 公告批次: | 297 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161GPSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170706 |
| 总质量 | 16000(Kg) | 容积: | 9.24 |
| 额定载质量 | 8360,8425(Kg) | 整备质量 | 7445(Kg) |
| 外形尺寸 | 7900×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/10(°) | 前悬/后悬: | 1340/2060(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800,4200,4500,4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 5500/10500 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 1,随底盘选装驾驶室。 2,该车仅选用4500mm轴距,罐体有效容积:9.24立方米,罐体尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4700×2200×1450。 3,额定载质量与准乘人数对应关系为:8360kg/3人,8425kg/2人。4,防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):530。5,ABS系统生产厂家及型号分别为:西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。6,车辆颜色可变化,文字喷涂位置可变化。7,仅选用前轮距2011mm,后轮距1860mm底盘。8,专用装置:罐体,主要用于城镇环卫的洒水和园林绿化等。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1160LB1 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
| 轮胎规格: | 9.00R20,10.00R20,275/80R22.5,10.00-20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1935,2011,1927 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.180E50 WP6.220E50 WP4.165E50 YC4EG185-50 WP6.245E50 | 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 | 6750 6750 4500 4730 6750 | 132 162 121 136 180 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCB2G1××××××××× LZGCB2J1××××××××× LZGCB2F1××××××××× LZGCB2K1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |