| 程力威牌CLW5161GPSE5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5161GPSE5绿化喷洒车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5161GPSE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 10.39 |
| 额定载质量 | 9405(Kg) | 整备质量 | 6200(Kg) |
| 外形尺寸 | 8600,8400,8200,8100,7900,7850,7650×2480×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/12(°) | 前悬/后悬: | 1445/2455,1250/2450,1515/2385(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3650,3800,3950,4200,4500,4700,5100,5600(mm) |
| 轴荷: | 5800/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.罐体有效容积:10.39立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距的对应关系为(mm):(5000×2250×1350)/4700;(5000×2250×1350)/4500;(4600×2300×1450)/4200;(4600×2300×1450)/3950;整车长/前悬/轴距/后悬的对应关系为(mm):8600/1445(1515)/4700/2455(2385);8400/1250/4700/2450;8400/1445(1515)/4500/2455(2385);8200/1250/4500/2450;8100/1445(1515)/4200/2455(2385);7900/1250/4200/2450;7850/1445(1515)/3950/2455(2385);7650/1250/3950/2450。2、轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。3、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:150×50(mm),离地面高度510mm。4、ABS生产厂家;东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司,型号:3631010-C2000。5、随底盘选装驾驶室。6、专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1160GSZ5DJ1 | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+7,8/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20 16PR,10.00-20 16PR,10.00-20 18PR,10.00R20 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1815,1910 | 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC6J180-50 ISD180 50 EQH140-52 YC4S130-50 ISB170 50 ISB190 50 ISB210 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 YC6J200-50 CY4BK151 YC4FA130-50 YCD4F4S-130 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 广西玉柴机械股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴动力机械有限公司 | 6500 4500 4752 3767 5900 5900 5900 6870 4260 6500 3856 2982 3922 | 132 132 103 96 125 140 155 132 118 147 105 95 97 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX2A12××××××××× LGAX2A13××××××××× LGAX2B12××××××××× LGAX2B13××××××××× LGAC2A12××××××××× LGAC2A13××××××××× LGAC2B12××××××××× LGAC2B13××××××××× LGAX2A14××××××××× LGAX2B14××××××××× LGAC2A14××××××××× LGAC2B14××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |