| 程力威牌CLW5160GPSS5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GPSS5绿化喷洒车 | 公告批次: | 298 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GPSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170728 |
| 总质量 | 15800(Kg) | 容积: | 10.16 |
| 额定载质量 | 9205(Kg) | 整备质量 | 6400(Kg) |
| 外形尺寸 | 8250×2480×3100(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/14(°) | 前悬/后悬: | 1450/2200(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4600,5000,5600(mm) |
| 轴荷: | 5600/10200 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1.随底盘选装驾驶室。 2、运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米,容积:10.16立方米,罐体尺寸(mm):4750×2200×1450,当选装矩圆罐体时,罐体尺寸为(mm):4750×2100×1490。 3、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):150×50,后下部防护离地高度(mm):540。4、ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责公司,型号:ZQFB-V.5、车辆颜色、文字喷涂及局部细节可变化。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1168GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+6,8/10+6,8/10+8,9/10+6,9/10+3,3/4+3,9/11+8,9/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,10.00-20,10.00R20,10R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1770,1830,1950 | 后轮距: | 1675,1810,1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD180 50 ISD230 50 WP6.220E50 YC4EG185-50 ISB220 50 ISB190 50 YC6JA180-50 YC4E160-56 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 6700 6750 4730 5900 5900 6870 4260 | 118 132 169 162 136 162 140 132 118 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCB2F1××××××××× LZGCB2G1××××××××× LZGCB2J1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |