| 程力威牌CLW5160GPSL5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GPSL5绿化喷洒车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GPSL5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 15600(Kg) | 容积: | 10.08 |
| 额定载质量 | 9185,9120(Kg) | 整备质量 | 6285(Kg) |
| 外形尺寸 | 8520×2480×3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 26/12(°) | 前悬/后悬: | 1340/2480(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5100,4700,5700,6300(mm) |
| 轴荷: | 5600/10000 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 1、罐体有效容积10.08立方米;运输介质:丙酮水溶液,密度:950千克/立方米。罐体外形尺寸(长/长轴/短轴) mm分别为: 5200×2200×1300。2、防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):150×50,后部防护离地高度(mm):510。3、ABS型号/企业: ABS-E 4S/4M /威伯科汽车控制系统有限公司。4、随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | LZ5161XXYM3ABT | 底盘企业: | 东风柳州汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/9+5,11/12+9,3/4+3,2/2+1,3/3+2 |
| 轮胎规格: | 9.00-20,9.00R20,275/70R22.5,10R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1810,1916,1940 | 后轮距: | 1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YC4EG160-50 ISD160 50 YC4EG140-50 YC4EG170-50 YC4EG185-50 ISD180 50 ISD200 50 YC4S160-50 YC4EG200-50 | 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 4730 4500 4730 4730 4730 4500 4500 3767 4730 | 118 118 105 125 136 132 140 118 147 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGGR2AG3××××××××× LGGR2AG4××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |