| 程力威牌CLW5160GPSB5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5160GPSB5绿化喷洒车 | 公告批次: | 282 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5160GPSB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20160401 |
| 总质量 | 15795(Kg) | 容积: | 11.93 |
| 额定载质量 | 9100(Kg) | 整备质量 | 6500(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500×2480×3450,3000(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/7(°) | 前悬/后悬: | 1365/2435(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 5200,4700(mm) |
| 轴荷: | 5600/10195 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1、运输介质: 丙酮水溶液,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:11.93立方米,整车长度、罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/后悬的对应关系为(mm):8500/(5200×2200×1360)/4700/2435;2、侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×120(mm),离地面高度530mm。3、ABS型号44600XXXX0,厂家威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。4、文字喷图位置和车辆颜色可变化。5、随底盘选装不带导流罩。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ1169VKPEK-A2 | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 8/10+10,9/10+10,3/4+3,10/10+8 |
| 轮胎规格: | 9.00R20 16PR,10R22.5 16PR,10.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1930,1914,1970 | 后轮距: | 1800,1840 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国V,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5168 ISF4.5S5185 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 4460 | 125 136 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV5PBB××××××××× LVBV5PBC××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |