| 程力威牌CLW5140GPSS5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5140GPSS5绿化喷洒车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5140GPSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 14000(Kg) | 容积: | 8.76 |
| 额定载质量 | 8350(Kg) | 整备质量 | 5455(Kg) |
| 外形尺寸 | 7260×2250×2800(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/12(°) | 前悬/后悬: | 1200/2260(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4800/9200 | 最高车速: | 85(km/h) |
| 其它 | 1.罐体有效容积:8.76立方米.罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):4200×2150×1420。2.侧后防护所用材料均为:Q235B碳钢;连接方式均为:焊接连接;后防护断面尺寸(宽×高)(mm):50×120;后防护离地高度(mm):470。3.安装具有卫星定位功能的行驶记录仪。4.ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。5.随底盘选装同系列排半驾驶室。6.专用装置:罐体,主要用于园林绿化和洒水。7.可选装新款外观带普通洒水平台,旧款外观带普通洒水平台,旧款外观带喷雾机组后平台。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1140GP5381 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/11+5,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1670 | 后轮距: | 1650 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP3Q130E50 | 潍柴动力扬州柴油机有限责任 公司 | 2970 | 96 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCA2D1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |