| 程力威牌CLW5080GPSS5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080GPSS5绿化喷洒车 | 公告批次: | 290 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080GPSS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20161201 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: | 4.2 |
| 额定载质量 | 4085,4435(Kg) | 整备质量 | 4000,3650(Kg) |
| 外形尺寸 | 6640,5995×2200×2700(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 15/10(°) | 前悬/后悬: | 1200/2140,1200/1495(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3800,4100,3360(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 介质:水,密度:1000千克/立方米。1,安装喷雾机组,罐体有效容积:4.2立方米, 对应罐体尺寸(mm)/ 整备质量(Kg)/整车长(mm):3400×1500×1150/4000/6640。2,选装后部洒水平台, 罐体有效容积:4.6立方米, 对应罐体尺寸(mm)/ 整备质量(Kg)/整车长(mm): 3400×1650×1150/3650/5995。 防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后下部防护断面尺寸(mm):100×50,后下部防护离地高度(mm):400, .ABS系统生产厂家:西安正昌电子有限责任公司,型号:ZQFB-V。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX1080GP5 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/10+3,7/9+7,9/11+8 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT,8.25-16LT,8.25R16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1670,1700 | 后轮距: | 1525,1640,1594 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5154 YNF40E2 WP3Q130E50 D25TCIE3 WP3.7Q130E50 YN38CRE1 | 北京福田康明斯发动机有限公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 | 3760 3920 2970 2499 3660 3760 | 115 115 96 92 96 95 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCA2F1××××××××× LZGCA2D1××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |