| 程力威牌CLW5080GPSK5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080GPSK5绿化喷洒车 | 公告批次: | 309 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080GPSK5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180709 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: | 4.56 |
| 额定载质量 | 4350,4415(Kg) | 整备质量 | 3735(Kg) |
| 外形尺寸 | 6370×2350,2000×2750,2400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/14(°) | 前悬/后悬: | 1135/1935(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3300(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它 | 罐体有效容积:4.56立方米,该车选装普通平台外观,带喷雾机组时,整车宽/整车高/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2350/2750/3000×1620×1080,不带喷雾机组时,整车宽/整车高/罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):2000/2400/3400×1600×1100。防护材料:Q235B碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):450。ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。随底盘选装驾驶室。该车主要用于城乡园林绿化洒水、喷药等;主要装置为水罐。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | KMC1086A33D5 | 底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/9+5 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT,7.50R16LT | 传动型式: |
| 前轮距: | 1540,1600,1680 | 后轮距: | 1550,1600 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| YN33CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 WP2.3Q110E50 | 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 | 3298 2545 2540 2290 | 85 70 64 81 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,江苏群跃新材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LWU4DM3C××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |