| 程力威牌CLW5080GPSB5型绿化喷洒车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5080GPSB5绿化喷洒车 | 公告批次: | 296 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5080GPSB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170601 |
| 总质量 | 8280(Kg) | 容积: | 5.35 |
| 额定载质量 | 4085(Kg) | 整备质量 | 4000(Kg) |
| 外形尺寸 | 6200,6640×2120×2350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/14(°) | 前悬/后悬: | 1095/1745(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 3360,3800,4200(mm) |
| 轴荷: | 3000/5280 | 最高车速: | 95(km/h) |
| 其它 | 1,罐体有效容积:5.35立方米,罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)/轴距/整车长的对应关系为(mm): 3400×1750×1150/3360/6200;3800×1700×1120/3800/6640;轴距变化引起的质量变化在3%以内,可忽略不计。2,侧防护及后下部防护装置均采用Q235A材质,均采用焊接连接,后下部防护尺寸:50×110(mm),离地面高度410mm。3,ABS厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司,型号:44600XXXX0。4,文字喷图位置和车辆颜色可变化。5,随底盘选装驾驶室。6,专用装置:罐体,主要用于洒水及园林绿化等。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5089XXY-FA | 底盘企业: | 北汽福田汽车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 3+1/6+7,9/11+7,3/6+7,3/8+6 |
| 轮胎规格: | 7.50-16LT 14PR,7.50R16LT 14PR,8.25-16LT 16PR,8.25R16LT 14PR,235/75R17.5 14PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1730,1685,1665,1710,1590 | 后轮距: | 1590,1615,1630,1485 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISF3.8s5141 ISF3.8s5154 ISF3.8E6154 | 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 | 3760 3760 3760 | 105 115 115 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司,常州华威反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LVBV4JBB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |