| 程力威牌CLW5320GYYLZ5型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5320GYYLZ5铝合金运油车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5320GYYLZ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 32000(Kg) | 容积: | 25.2 |
| 额定载质量 | 20400(Kg) | 整备质量 | 11405(Kg) |
| 外形尺寸 | 11840×2500×3400(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 19/10(°) | 前悬/后悬: | 1430/2635(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3775+1400,1800+4575+1400,1800+3200+1400(mm) |
| 轴荷: | 6500/7000/18500(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积:25.2立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2250×1550。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):480。随底盘选装驾驶室,仅用轴距(mm)1800+4575+1400。选装挡泥板外形。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号为4460046300,生产企业为威伯科汽车控制系统(中国)有限公司。采用发动机型号与油耗值对应关系(L/100km):43.4(MC07.28-50),43.5(MC07.31-50),43.8(MC07.34-50),43.9(MC07.35-50)。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | ZZ1327N466GE1 | 底盘企业: | 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 11/11/-/-,3/3/-/- |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,12R22.5,11.00R20 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2015/2015,2035/2035 | 后轮距: | 1830/1830,1850/1850 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 43.4,43.5,43.8,43.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| MC07.28-50 MC07.31-50 MC07.34-50 MC07.35-50 | 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 中国重型汽车集团有限公司 | 6870 6870 6870 6870 | 206 228 248 254 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZZ1BYMD××××××××× LZZ1BYND××××××××× LZZ1BYMF××××××××× LZZ1BYNF××××××××× LZZ1BYMB××××××××× LZZ1BYNB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |