| 程力威牌CLW5320GYYLE5型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5320GYYLE5铝合金运油车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5320GYYLE5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 32000(Kg) | 容积: | 30.3 |
| 额定载质量 | 20205(Kg) | 整备质量 | 11600(Kg) |
| 外形尺寸 | 11990×2500×3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 22/11,22/10(°) | 前悬/后悬: | 1500/2440,1500/2790(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 2050+4600+1400,2050+4250+1400,2050+3800+1400,2050+3600+1400(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/9000/10000 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,类项号:3;罐体有效容积:30.3立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:9100×2480×1700。侧面防护:材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面防护采用焊接连接,后部防护:材料:Q235碳钢,与后部车架采用螺栓连接,断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号为3631010-C2000,生产厂家为东科克诺尔商用车制动系统(十堰)公司。仅采用发动机型号与油耗值对应关系(L/100km):41.8(ISD285 50),42.0(ISL8.9-292E50A),42.1(ISL9.5-315E51A),42.7(ISL8.9-340E51A)。选装无上走道。选装轻型挡泥板样式。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:11990/2050+4600+1400/1500/2440,11990/2050+4250+1400/1500/2790。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。随底盘选装新款平顶驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1320GD5DJ | 底盘企业: | 东风商用车新疆有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,3/3/2+-/2+- |
| 轮胎规格: | 11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR,315/80R22.5 18PR,12.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1965/1965,2040/2040 | 后轮距: | 1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 41.8,42.0,42.1,42.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISL8.9-292E50A ISL9.5-315E51A ISD285 50 YC6L290-50 YC6L310-50 ISL8.9-340E51A | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 8900 9460 6700 8424 8424 8900 | 215 232 210 213 228 252 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LXUX6C65××××××××× LXUX6D65××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |