| 程力威牌CLW5320GYYLCQ5型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5320GYYLCQ5铝合金运油车 | 公告批次: | 303 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5320GYYLCQ5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20171229 |
| 总质量 | 32000(Kg) | 容积: | 30.0 |
| 额定载质量 | 20040(Kg) | 整备质量 | 11765(Kg) |
| 外形尺寸 | 11900×2550×3600(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 17/10,17/9(°) | 前悬/后悬: | 1435/2665,1435/3065(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1800+3900+1400,1800+4200+1400,1800+4600+1400(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:汽油,类项号:3;罐体有效容积:30.0立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:9000×2480×1700。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。随底盘选装驾驶室。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号1:ABS/ASR-24V-4S/4M,控制器型号:ABS/ASR-24V-4S/4M,厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;ABS型号2:44600XXXX0,控制器型号:44600XXXX0,厂家:威伯科汽车控制系统(中国)有限公司;油耗对应关系(L/100km):42.3(F2CCE611C*L),42.3(F2CCE611D*L)。选装无上走道。整车长/轴距/前悬/后悬(mm)对应关系为:11900/1800+4600+1400/1435/2665,11900/1800+4200+1400/1435/3065。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CQ1326HMVG39-466 | 底盘企业: | 上汽依维柯红岩商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/-/-,5/5/-/- |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,12R22.5 18PR,315/60R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 2006/2006,2020/2020,2070/2070 | 后轮距: | 1850/1850 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 42.3 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| F2CCE611C*L F2CCE611D*L | 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 上汽菲亚特红岩动力总成有限公司 | 8709 8709 | 235 215 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZFF32P6××××××××× LZFF32N6××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |