| 程力威牌CLW5320GYYL5CA型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5320GYYL5CA铝合金运油车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5320GYYL5CA | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 32000(Kg) | 容积: | 25.8 |
| 额定载质量 | 20450(Kg) | 整备质量 | 11355(Kg) |
| 外形尺寸 | 11800×2500×3500(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1375/2675(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1900+4500+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,汽油,煤油,类项号:3,罐体有效容积:25.8立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):9000×2450×1650。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护及后部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):470。随底盘选装平顶驾驶室。选装挡泥板样式。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号:VIE ABS-II。仅采用发动机型号与油耗值对应关系(L/100km):43.27(CA6DK1-32E5),45.45(CA6DL1-32E5)。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1320P1K2L7T4BE5A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 12 | 弹簧片数: | 3/3/2+-/2+- |
| 轮胎规格: | 12R22.5,295/80R22.5,315/70R22.5,275/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1964/1964,1986/1986 | 后轮距: | 1860/1860,1900/1900 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 43.27,45.45 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DK1-32E5 CA6DL1-32E5 WP10H400E50 WP10H375E50 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 | 7146 7700 9500 9500 | 239 238 294 276 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× LFNFVUPX××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |