| 程力威牌CLW5318GYYLC5型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5318GYYLC5铝合金运油车 | 公告批次: | 311 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5318GYYLC5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180905 |
| 总质量 | 31000(Kg) | 容积: | 29.1 |
| 额定载质量 | 20000,20065(Kg) | 整备质量 | 10805(Kg) |
| 外形尺寸 | 11500×2500×3350(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 18/10(°) | 前悬/后悬: | 1375/2715(mm) |
| 轴数: | 4 | 轴距: | 1900+4160+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3;罐体有效容积:29.1立方米, 罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm)为:8800×2450×1650。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。仅采用底盘子午线轮胎型号(11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,315/80R22.5 16PR,315/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘; 该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:上海万捷汽车控制系统有限公司,ABS型号: VIE ABS-II。油耗对应关系:39.9(CA6DL1-26E5)。随底盘选装驾驶室,选装无上走道。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | CA1311P1K2L6T10BE5A80 | 底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 12/12/6+-/10+9,3/3/6+-/10+9,10/10/6+-/10+9 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5,315/80R22.5,11.00R20,275/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1964/1964 | 后轮距: | 1960/1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 39.9 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| CA6DL1-26E5 CA6DL1-29E5 CA6DK1-28E51 | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 | 7700 7700 7146 | 195 216 209 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LFN5VUMX××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |