| 程力威牌CLW5259GYYLD5型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5259GYYLD5铝合金运油车 | 公告批次: | 307 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5259GYYLD5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180504 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 19.4 |
| 额定载质量 | 16100(Kg) | 整备质量 | 8705(Kg) |
| 外形尺寸 | 10000×2500×3250(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 23/11(°) | 前悬/后悬: | 1430/2670(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 1800+3800,1800+4100,1800+5000(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积:19.4立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7200×2250×1530。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):140×50,后部防护离地高度(mm):500。随底盘选装前雾灯及驾驶室顶部装饰灯,仅用轴距(mm)1800+4100。选装挡泥板外形。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS生产厂家:东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司;型号:3631010-C2000。仅采用发动机型号与油耗值对应关系(L/100km):33.7(ISD210 50),33.6(ISD245 50),33.6(ISD270 50),33.7(ISB210 50)。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | DFH1250BXV | 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数 | 8 | 弹簧片数: | 10/10/10+8,10/10/11+8,3/3/10+8,3/3/4+3 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1915/1915,1955/1955 | 后轮距: | 1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 33.7,33.6,33.6,33.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD245 50 ISD270 50 ISB210 50 ISD285 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 6700 5900 6700 | 155 180 198 155 210 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4C34××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |