| 程力威牌CLW5250GYYLS5型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GYYLS5铝合金运油车 | 公告批次: | 308 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GYYLS5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180606 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 21.1 |
| 额定载质量 | 14705,14770(Kg) | 整备质量 | 10100(Kg) |
| 外形尺寸 | 9910×2500×3360(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 14/12(°) | 前悬/后悬: | 1525/2460,1585/2400,1525/2660,1585/2600(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4375+1350,4575+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积:21.1立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):7000×2450×1650。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):510。仅采用底盘子午线轮胎型号(11.00R20 18PR,12.00R20 16PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V)。车辆颜色可选,文字喷涂位置可变化。整车长/前悬/轴距/后悬(mm)对应关系为:9910/4575+1350/1525/2460,9910/4575+1350/1585/2400,9910/4375+1350/1525/2660,9910/4375+1350/1585/2600。发动机油耗对应关系(L/100km):37.2(WP6.245E50),37.2(WP7.270E51),37.2(WP7.300E51),36.4(WP9H336E50),32.0(ISM11E5 345)。随底盘选装保险杠,选装不带走台。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。随底盘选装驾驶室。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | SX5250GYYMB4 | 底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 10/12,3/5 |
| 轮胎规格: | 11.00R20,12.00R20 16PR,12R22.5,295/80R22.5 | 传动型式: |
| 前轮距: | 2011,2036 | 后轮距: | 1860/1860 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 37.2,37.2,37.2,36.4,32.0 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| WP6.245E50 WP7.270E51 WP7.300E51 WP9H336E50 ISM11E5 345 | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 | 6750 7470 7470 8800 10800 | 180 199 220 247 250 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LZGCL2K4××××××××× LZGCL2M4××××××××× LZGCL2N4××××××××× LZGCL2R4××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |