| 程力威牌CLW5250GYYL5EQ型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5250GYYL5EQ铝合金运油车 | 公告批次: | 310 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5250GYYL5EQ | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20180802 |
| 总质量 | 25000(Kg) | 容积: | 18.5 |
| 额定载质量 | 15355(Kg) | 整备质量 | 9450(Kg) |
| 外形尺寸 | 9450×2500×3300(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1450/2350,1250/2550(mm) |
| 轴数: | 3 | 轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350(mm) |
| 轴荷: | 7000/18000(二轴组) | 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。运输介质:柴油,汽油,煤油,类项号:3,罐体有效容积:18.5立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):6750×2250×1550。防护材料:Q235碳钢,连接方式:左右侧面防护采用螺栓连接,后部防护采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):120×50,后部防护离地高度(mm):470。随底盘选装驾驶室,仅用轴距(mm)4350+1300。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS型号/企业:3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。仅采用发动机型号与油耗值对应关系(L/100km):35.4(ISB210 50),35.4(YC6JA240-50),36.7(YC6A270-50)。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | EQ1250GLJ2 | 底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
| 轮胎数 | 10 | 弹簧片数: | 8/12,9/10 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1940,1960,2045 | 后轮距: | 1860/1860,1900/1900 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 35.4,35.4,36.7 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISB210 50 YC6JA240-50 YC6A270-50 | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 | 5900 6870 7520 | 155 177 199 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4X××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |