| 程力威牌CLW5180GYYLB5型铝合金运油车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5180GYYLB5铝合金运油车 | 公告批次: | 295 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5180GYYLB5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170502 |
| 总质量 | 18000(Kg) | 容积: | 16.4 |
| 额定载质量 | 10965(Kg) | 整备质量 | 6905(Kg) |
| 外形尺寸 | 8500×2480×3200(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 16/13(°) | 前悬/后悬: | 1365/2135,1365/2435(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4700,5000(mm) |
| 轴荷: | 6500/11500 | 最高车速: | 79(km/h) |
| 其它 | 该车适用于危险品运输。类项号:3,罐体有效容积:16.4立方米。罐体外形尺寸(长×长轴×短轴)(mm):5800×2380×1530。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):110×50,后部防护离地高度(mm):500。仅采用底盘子午线轮胎型号(10.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR)和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速79km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统控制器型号/生产企业对应关系:3550X-1010/东风电子科技股份有限公司。选装无上走道。整车长/轴距/后悬尺寸(mm)对应关系为:8500/5000/2135,8500/4700/2435。发动机油耗对应关系(L/100km):29.46(ISD210 50),29.02(ISD190 50),29.05(ISB190 50),29.85(ISB210 50)。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | BJ5183GYY-AA | 底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 10/10+8,3/4+3,2/3+2,9/9+6,13/9+6 |
| 轮胎规格: | 10.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR ,295/80R22.5 16PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR | 传动型式: |
| 前轮距: | 1960,1940 | 后轮距: | 1847 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 29.46,29.02,29.05,29.85 |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| ISD210 50 ISD190 50 ISB190 50 ISB210 50 | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 | 6700 6700 5900 5900 | 155 144 140 155 |
| 标识企业: | 常州华日升反光材料有限公司 | Vin车辆识别代码: | LRDV6PDB××××××××× |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |