| 程力威牌CLW5050XLJF5型旅居车 |
| --- |
| 整车技术参数 |
| 车辆名称: | CLW5050XLJF5旅居车 | 公告批次: | 294 |
| 产品商标 | 程力威牌 | 产品号 |
| 车辆型号: | CLW5050XLJF5 | 目录序号: | (十七)74 |
| 免检: | 发布日期: | 20170401 |
| 总质量 | 5000(Kg) | 容积: |
| 额定载质量 | (Kg) | 整备质量 | 3760(Kg) |
| 外形尺寸 | 7110×1993×2870(mm) | 货厢尺寸 | ××(mm) |
| 额定载客 | 3-9(人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
| 驾驶室: | 前排乘客: | (人) |
| 防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 |
| 接近角/离去角: | 20/11(°) | 前悬/后悬: | 1005/1780(mm) |
| 轴数: | 2 | 轴距: | 4325(mm) |
| 轴荷: | 1900/3100 | 最高车速: | 130(km/h) |
| 其它 | 1.车内装有旅居工作台,卧铺,卫生设施,车载冰箱,微波炉,电水壶,通信系统,可翻转座椅等设施,该车用于旅游出行。带OBD。2.选装驾驶区与商务区隔板、爬梯、备胎架、后摄像头、右侧遮阳棚、卫星电视、侧包围装饰件、钢圈、镀铬前格栅。3.侧面以及后部为裙边结构,与防护相干涉,可豁免;后部下沿离地高380mm。4.选用195/75R16 10PR、12PR轮胎规格。5.ABS型号:ESP8,ABS生产企业:博世汽车部件(苏州)有限公司。 |
| 底盘技术参数 |
| 底盘型号 | FA6710 整车 福建奔驰汽车工业有限公司 | 底盘企业: |
| 轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | -/3 |
| 轮胎规格: | 195/75R16 | 传动型式: |
| 前轮距: | 1690 | 后轮距: | 1522 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 | 油耗: |
| 发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
| 651955 | 福建奔驰汽车工业有限公司 | 2143 | 110 |
| 标识企业: | Vin车辆识别代码: |

| 联系人： |  | 联系电话 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 公司网址： |  | 传真 |  |
| 公司地址： |  |